Инструкция по монтажу  флизелиновых обоев с вышивкой

1. Перед тем, как клеить обои

Убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула, а также, что у рулонов один номер партии.

Компания не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа. Перед нарезкой полотен тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. После инсталляции двух или трёх полос, мы рекомендуем тщательно проверить обои на наличие каких-либо недостатков. Мы не сможем принять рекламации по возмещению убытков в случаях, если будет произведена инсталляция более чем одного рулона.

При обнаружении брака, следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.

2. Подготовка стены

Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени.

Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть до нанесения грунтового покрытия. Мы рекомендуем использовать шпаклевку VETONIT SILHOUET. Для помещений с повышенной влажностью VETONIT VH . Все стены должны быть обязательно ПРОГРУНТОВАНЫ. НЕЛЬЗЯ использовать водоэмульсионную краску в качестве грунта. Использовать универсальный грунт CERESIT СT17 без разбавления, через сутки повторить. При использовании VETONIT VH и VETONIT SILHOUET достаточно грунтовать один раз.

3. Подготовка полос и наклейка обоев

Отрезайте полосы от рулона по высоте потолка, включая допуск для подгонки по полу и по потолку 10 15 см. В начале работы не отрезайте сразу более 2-х полос. Наклеив первые две полосы, убедитесь в том, что качество материала и качество инсталляции вас удовлетворяет. Только после этого продолжайте монтаж. Фабрика не принимает рекламаций, если отрезано более 3-х полос. Наклеивайте полосы строго в том порядке, в котором они были отрезаны от основного рулона. Первую полосу наклеивайте по отвесу.

Клеем покрывается поверхность стены. Марка клея «Kiilto Master Pro», либо любой другой, проверенный на Вашем опыте клей. При применении клея необходимо строго следовать инструкции производителя. В отдельных случаях рекомендуется смочить чистой влажной губкой тыльную сторону обоев Наклейте обои на стену, осторожно разгладьте пузырьки и складки, с помощью мягкого шпателя или мягкого валика. Не используйте жесткие валики, т.к. они могут повредить поверхность материала.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫКЛЕЙ НЕ ПОПАДАЛ НА ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ ОБОЕВ, Т.К. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПОВЕРХНОСТЬ БУДЕТ ИСПОРЧЕНА.

Обрезайте верхний и нижний припуск каждого полотна с помощью острого ножа. Лезвия в ноже следует менять, как только они перестают резать обои без нарушения структуры материала.

Внимание!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы. В любом случае, окончательное решение относительно инсталляции принимает специалист. Компания  не несёт ответственности за трудовые затраты, связанные с монтажом дефектных обоев и обоев, оклеенных с нарушением данной инструкции. Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта