# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕКСТИЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ОБОЕВ НА НЕТКАНОЙ (ФЛИЗЕЛИНОВОЙ), ТКАНОЙ И АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

Общая информация

Текстильные обои изготавливаются из прядильных волокон, которые могут содержать незначительные вкрапления или прочие элементы, нарушающие монолитность полотна, что характерно для данного натурального материала. Также возможны некоторые расхождения в текстуре и цвете, а так же незначительный горизонтальный уход рисунка, что подчеркивает натуральные характеристики материала и не расценивается как брак.

Перед тем, как клеить обои
1. Закажите достаточное количество материала для конкретного проекта, поскольку дополнительно заказанный материал может быть частью другой производственной партии и возможно расхождение в оттенках краски.
2. Компания не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа. Перед началом работы тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.
3. Перед началом монтажа обратите внимание на основание бесшовных обоев. Для каждого основания существуют свои нюансы в технологии поклейки.
4. Для обоев на тканой и нетканой основе рекомендуется закрытие обрезных краев тесьмой либо состыковкой с гипсовым или полиуретановым профилем. 
 
При обнаружении брака следует доклеить поверхность до конца (угла), прекратить работу и обратиться к поставщику.

Подготовка стены

Стены должны быть ровные, гладкие, сухие, прочные и чистые, без отслаивающейся краски, жира, старого обойного клея или плесени. 
— Только что оштукатуренным стенам необходимо дать высохнуть. 
— Мы рекомендуем использовать шпаклевку «VETONIT SILOITE». Для помещений с повышенной влажностью — «VETONIT VH».
— Все стены должны быть прогрунтованы. Мы рекомендуем нанести универсальный грунт «CERESIT СT17».
— Категорически нельзя использовать водоэмульсионную краску в качестве грунта. 
— Не допускается использование флизелиновых обоев в качестве основы для инсталляции.

Подготовка к поклейке

Отрежьте излишек обоев по высоте полотна, исходя из высоты стены плюс 1-5 см на подрезку. На обоях с тканой основой для облегчения инсталляции желательно изначально ровно отрезать верхнюю кромку при помощи ножниц. Рекомендуется наклеивать обои одним полотном. При необходимости можно разрезать полотна кратно отдельным стенам. НЕ СКЛАДЫВАЙТЕ ОБОИ. Для оклейки больших поверхностей смотайте обои в рулон, желательно на трубу. Избегайте вертикального перелома обоев.

Наклейка обоев

Используйте сухой клей для флизелиновых обоев с добавлением ПВА либо готовый клей.
— Нанесите ОБИЛЬНО (для акриловой основы – РАВНОМЕРНО) клей на всю высоту стены от начального угла на ширину около 2-х метров. Установите рулон вертикально и начинайте приклеивать верхнюю часть полотна, состыковывая ровный край с потолком (для акриловой и нетканой основы — с небольшим припуском на потолок). ИЗБЕГАЙТЕ ИЗЛИШНЕГО НАТЯЖЕНИЯ ОБОЕВ. Установите лазерный уровень перпендикулярно стене в 10-30 сантиметрах от начала полотна согласно центру рисунка. Приглаживайте обои сверху вниз, попутно сверяясь с лазером и, при необходимости, корректируйте полотно. Сверяйте вертикаль рисунка через каждый 1-1.5 метра. Далее постепенно наносите клей на ширину 1-2 метра и, постепенно разворачивая рулон, прижимайте полотно к поверхности. Разглаживайте обои при помощи обойного валика и металлического шпателя. Обратите внимание, что при оклейке внешних углов следует очень сильно прижимать обои к поверхности, при необходимости возможно применение профессионального фена для скорейшего высыхания клея. Проемы дверей и окон заклеивайте полностью, обрезайте после полного прохождения проема. Оставляйте немного полотна внутри проема, при необходимости наклейте крепп-ленту для прижатия обоев на краях. Избегайте попадания клея и любой жидкости на лицевую сторону обоев. Обрезайте обои по периметру проемов после полного высыхания клея. Тесьму на проемах следует приклеивать через сутки после оклейки. Используйте профессиональный инструмент. Руки должны быть чистыми и сухими

Небольшие воздушные пузырьки:
На плохо подготовленном основании могут образовываться воздушные пузырьки. Их можно разгладить с помощью утюга (уровень регулятора поставьте на «хлопок»). Между утюгом и обоями проложите чистый лист бумаги или белую хлопчатую тряпку. Если после этого обои не приклеятся, значит — недостаточно клея на данном участке стены. Клей можно добавить с помощью шприца.

Воздушный пузырь:
Если при наклеивании Вы плохо разглаживали и прижимали обои, может образоваться воздушный пузырь. Разрежьте пузырь вертикально и аккуратно промажьте изнутри нужным количеством клея. Затем аккуратно прижмите обои.

Внимание!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы. В любом случае, окончательное решение относительно инсталляции принимает специалист.
Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.