Монтажная инструкция («Линкруста» и «Линкруста Дадо»).

ПРЕЖДЕ ВСЕГО: перед началом работы убедитесь в том, что монтажная инструкция полностью понятна. Удостоверьтесь, что артикул полученных обоев соответствует заказанным и что номер партии одинаков на всех рулонах. ПЕРЕД НАРЕЗКОЙ ПОЛОТЕН тщательно проверьте обои по количеству и качеству. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ. Претензии по  разнице в артикулах полученных  материалов, после нарезки рулонов на полосы не принимаются. При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику. Претензии по браку после наклейки всех обоев не принимаются.

Тщательная подготовка поверхности перед монтажом стенового покрытия «Линкруста» является необходимым условием. Снимите старые обои и отмойте стены от остатков старой краски, отслаивающейся штукатурки, пыли и жирных пятен, устраните недостатки поверхности (зашпаклюйте трещины и неровности) и дайте полностью просохнуть, отшлифуйте поверхность и очистите ее от пыли.

Поверхности, покрытые масляными красками, лакированные и глянцевые поверхности.

Тщательно   промойте   загрязненные   места   с    помощью  чистящего раствора, удалите непрочно   держащееся   покрытие  и выровняйте поверхность с помощью финишной шпаклевки. Дайте высохнуть, отшлифуйте и очистите поверхность от пыли и грязи.

Пористые поверхности.

Пористые поверхности должны быть подготовлены к монтажу «Линкруста» в полном объеме: выравнивание поверхности, шпаклевка, шлифовка и грунтовка.

Для облегчения монтажа «Линкруста» все типы поверхностей рекомендуется грунтовать грунтовками глубокого проникновения.

Очень важно, чтобы все поверхности были сухими, чистыми и ровными.

Рекомендованный клей – Sem-Murale, ПВА.

Срок годности покрытия — 2 года с даты выпуска.

МОНТАЖ LINCRUSTA.

Шаг первый – раскрой.

Раскрой и подгонка рисунка в работе с Lincrusta всегда производится на монтажном столе или на полу. Причина – вес 1 квм. материала – более 2-х кг. Рулон Lincrusta всегда имеет по краям полотна технологические «приливы», сберегающие основное полотно от повреждений при транспортировке.

1. Немного размотать рулон и проверить угол между торцевой и боковыми сторонами полотна. Если он не равен 90 град. – выровнять.

2. Отрезать от рулона полосу на 3-5 см. более длинную, чем высота потолка. На обратной стороне карандашом поставить порядковый номер с той стороны, где будет верх. Эту и все последующие полосы отрезать от основного рулона строго по угольнику. Причина – Lincrusta прирезается только по полу. По потолку материал клеиться сразу встык.

3. Найти на правой и левой стороне полосы маркерные линии и обрезать по ним технологические «приливы».

4.  Отмотать, не отрезая от рулона, вторую полосу. Совместить рисунок на обеих полосах. Отрезать от рулона вторую полосу, учитывая сдвиг при подгонке и 3-5 см. для прирезки по полу. При необходимости выровнять длину второй полосы по длине первой. Промаркировать полосу. Обрезать технологические «приливы».  Остальные полосы отрезаются аналогично.

Шаг второй – подготовка полос, нанесение клея, наклейка.

1. Положить первую и вторую полосы лицевой стороной вниз. Намочить обратную сторону полотен теплой водой. Смачивать можно довольно обильно. Материал больше, чем нужно не возьмет. Ровно сложить полосы основой к основе и оставить на 20-30 минут для набухания. В результате набухания материал расширится на 1-2 см и станет более пластичным. При высыхании линейные размеры уже не изменятся.

2.  Разлепить полосы и убрать с основы оставшуюся влагу.

3.  Нанести на первую полосу клей и наклеить ее по отвесу.

4.  Проделать то же самое со второй полосой, совместив, при необходимости рисунок.

Выровнять полосы по полу.

Остальные полосы клеятся аналогично.

Срок высыхания материала на стене – 24 часа.

Проблемы:

1. Lincrusta во внутренних и на внешних углах стыкуется путем прирезки. Качество приобретается с опытом. Стыки шпаклюются и шлифуются.

2.  Из-за большого веса – более 2-х кг/квм - при высоте полотна более 2-х метров, оно может начать «сползать» к полу. Необходимо крепление в нескольких местах тонкими гвоздиками или «стронг» - кнопками. После высыхания крепеж убирается, отверстия шпаклюются и шлифуются.

3.  Невозможно идеально ровно  обрезать технологические «приливы». Отсюда – стыки.

Стыки так же шпаклюются и шлифуются.

При окрашивании и декорировании места шпаклевания становятся незаметны.

ДЕКОРИРОВАНИЕ LINCRUSTA.

Lincrusta является очень «благодарным» материалом и возможности ее окрашивания и декорирования ограничены только нашими возможностями и фантазиями.

Краски.

Учитывая то, что в состав Lincrusta входит льняное масло, не все краски для нее пригодны. Так, через1-2 месяца начинает шелушиться и опадать водоэмульсионная краска. Водо-дисперсионные краски просто не ложатся на поверхность Lincrusta. Производитель рекомендует использовать для декорирования масляные краски на основе натуральной олифы, чтобы не нарушить экологическую чистоту продукта. Так же можно использовать акриловые эмали на синтетической основе.

- Монтаж стенового покрытия Lincrusta по силам любому человеку, который умеет обращаться с обоями. Материал наклеивают на подготовленные поверхности с помощью специального клея.
2-5. Окраску Lincrusta начинают не ранее чем через сутки после приклеивания. Для этого применяют масляные краски или акриловые эмали. Если нужно, поверхность предварительно очищают от загрязнений уайт-спиритом. Затем ее аккуратно закрашивают при помощи кисти или валика.
6. Покрытие оставляют на несколько часов, чтобы слой краски высох.
7, 8. Верхние грани рельефа прокрашивают, например, серебряной восковой пастой (она широко используется для отделки молдингов, рам или мебели), равномерно втирая ее в поверхность пальцем или кусочком ткани.
9, 10. Спустя некоторое время красочное покрытие становится весьма прочным, и допускает влажную уборку.

Последующий уход

В процессе эксплуатации поверхность «Линкруста» может загрязняться. В обычных условиях грязь   и    пыль    рекомендуется удалять куском влажной ткани. При необходимости можно использовать моющие растворы, не содержащие растворителей и абразивных элементов.  В   том случае, если грязь глубоко въелась, либо появилось желание изменить цвет, покрытие протирают Уайт-Спиритом с последующим перекрашиванием. При перекрашивании «Линкруста» в более светлый оттенок будьте готовы к тому, что расход краски увеличится.

КРАСКИ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ LINCRUSTA.

Производитель рекомендует масляные краски английской компании “Crown”. Тем не менее, не все потребители готовы их использовать из-за сильного запаха и долгого времени высыхания. В результате проведенных экспертиз мы нашли адекватную замену масляным краскам. Это алкидные эмали марки “Sikkens”. Они прекрасно ложаться на поверхность Lincrusta, экономичны, долговечны и, что не маловажно, экологически чисты. Сама Lincrusta является полностью натуральным материалом и эти краски не изменяют это важнейшее свойство покрытия. Еще одним положительным моментом является то, что  краски “Sikkens” можно колеровать в более чем 2000 цветов и оттенков.  Нами была выбрана краска “Sikkens Rubbol Satura”. Ее можно использовать самостоятельно, либо (что предпочтительней) с грунтом “Sikkens Onol Express”. Использование грунта улучшает сцепление краски с поверхностью материала и продлевает срок ее жизни. “Sikkens Onol Express” так же можно колеровать, что позволяет сократить расходы при декорировании Lincrusta в 2 и более цветов.  Перед применением грунта поверхность Lincrusta можно не обезжиривать. Инструкции по применению грунта и краски находятся на банках.